證券櫃檯買賣中心興櫃股票系統常見問與答

- 採網際網路連線的相關問題

Q1、交易終端機登入時出現「FIX 無法連線：Gateway ip/port 錯誤或 Gateway 未啟動」，該如何處理?

Ans：

該訊息係證券商端之交易終端機與資訊伺服器無法連線。請於DOS 模式下執行

「 telnet 210.63.162.206  31188」及

「 telnet 210.63.162.206  31288」以測試是否可以連上本中心主機，如無法連線將會出現連線失敗訊息，請聯絡 貴公司資訊人員處理。

Q2、交易終端機登入時出現「FIX 無法連線：請檢查 Sender ID 參數」，該如何處理?

Ans：

- 原因可能是 貴公司所申請註冊的交易終端機尚未生效，或原註冊的終端機已經刪除。

- 請來電查詢該終端機註冊狀態，聯絡電話：(02)2366-6187 郭先生。

- 採專屬網路經由資訊伺服器(gateway)連線的相關問題

Q1、將資訊伺服器關機，但於重新開機完成後，證券商端軟體發生無法連線情形，該如何處理?

Ans：

請於資訊伺服器啟動完成後依序執行下列指令「 emgdown  再執行 emgup」。

Q2、無法啟動資訊伺服器端的應用系統，或應用系統啟動不完整，該如何處理?

Ans:

1.請自行檢測，方式如下：

(1).於資訊伺服器執行「ping 10.1.1.97」，以檢測資訊伺服器與本中心主機間之網路連線是否正常，如無法連線請檢查各網路節點是否正常，或聯絡台灣大電訊公司協助解決，電話：0800-093636。

(2).請執行「date」指令，以檢查資訊伺服器的系統日期、時間是否正確。如有異常請調整為正確的日期及時間。

2. 完成上述檢查後，請依序執行下列指令「 emgdown  再執行 emgup 」。

Q3、交易終端機登入時出現「FIX 無法連線：Gateway ip/port 錯誤或 Gateway 未啟動」，該如何處理?

Ans：

(一)、可能原因如下：

1.貴公司之資訊伺服器未啟動。

2.證券商端之交易終端機與資訊伺服器無法連線。

3.證券商端之交易終端機與資訊伺服器連線間之連接埠(port)不通。

(二)、請聯絡 貴公司資訊人員處理，方式如下：

第1項：以 emgup 指令啟動程式。

第2項：以 ping指令檢視網路連線是否正常。

例如：資訊伺服器的IP為 192.193.10.11，則請於個人電腦的DOS模式下執行

ping 192.193.10.11

第3項：以telnet指令檢視port是否正常。

例如：資訊伺服器的IP為 192.193.10.11，則請於個人電腦的DOS模式下執行

「 telnet 192.193.10.11  31188」

「 telnet 192.193.10.11  31288」

Q4、交易終端機登入時出現「FIX 無法連線：請檢查 Sender ID 參數」，該如何處理?

Ans：

- 請於交易終端機的左上角，選取檔案->FIX參數設定，檢查是否已設定 Fix Sender ID。

- 並與 貴公司資訊人員確認該Fix Sender ID已於資訊伺服器完成設定。

Q5、興櫃股票系統中的「主機連線使用者」的權限為何?

Ans：

該權限使用者僅可維護自己的使用者資料及即時收到全公司的成交通知。此功能主要是提供證券商自行撰寫主機連線程式時使用。

Q6、當交易網路發生瞬斷時，資訊伺服器該如何處理?

Ans：

遇交易網路瞬斷時，資訊伺服器會重新自行連線， 貴公司人員無須處理。

三、證券商主機連線相關問題

Q1、開發主機連線程式時，有那些因素會影響系統處理效能?

Ans ：

(一)、影響系統效能的可能因素如下：

- 證券商之資訊伺服器硬體設備老舊。

- 證券商之集線器(hub)、路由器(router)等網路設備老舊。

- 證券商與本中心連線的頻寬不足、線路不穩定及漏接交易資料。

- 證券商之資訊伺服器連接兩個網段而使用一片網路卡。

- 證券商將自行開發的程式放置在資訊伺服器上，且其自行開發的程式讀寫硬碟頻繁。

(二)、以上因素皆會使交易效能下降，改變方式為第1、2項更新設備、第3項增加頻寬、第4項使用二片網路卡、第5項更改程式架構。

四、其他問題說明

Q1、委託單分為哪幾種? 委託價格限制規則為何?

Ans：

(一)、委託單可分為【正常單】、【超限單】及【放行單】三種：

1.【正常單】：

(1).指該委託單價格漲幅不超過前日均價的50%，或跌幅不超過前日均價的50%。證券商輸入該委託單後，以畫面上的「下單」鍵進行申報。

(2).價格檢核公式如下：

(前日均價 * (1 - 50%)) ≦ 委託價格 ≦ (前日均價 * (1 + 50%))

2.【超限單】：

(1).指該委託單價格漲幅超過前日均價的50%但不超過100%，或跌幅超過前日均價的50%但不超過70%。證券商輸入該委託單後，以畫面上的「超限單」鍵進行申報。

(2).價格檢核公式如下：

(前日均價 * (1 + 50%) < 委託價格 ≦ (前日均價 * (1 + 100%))     或

(前日均價 * (1 - 70%)) ≦ 委託價格 < (前日均價 * (1 - 50%))

3.【放行單】

(1).指該委託單價格超過前日均價的100%，或跌幅超過前日均價的70%，或漲跌價格超過前日均價200元。證券商須先進行放行單處理才可輸入該委託單，處理方式如下：

a.將該委託單傳真至本中心交易部(傳真電話：2369-0682)，並請於該委託單上註明證券商代號、聯絡人姓名及電話、複核主管姓名。

b.本中心交易部值班人員將對該委託單進行放行。

c.本中心人員處理完成後會通知證券商進行該委託單輸入。

d. 證券商輸入該委託單後，以畫面上的「超限單」鍵進行申報。

(2).價格檢核公式如下：

委託價格 > (前日均價 * (1 + 100%))  或

委託價格 < (前日均價 * (1 - 70%))   或

無論價格漲跌超過前日均價 200元

(二)、放行單及超限單於主機連線傳輸格式「新增委託單(O01)」皆以超限單型態填入該格式內容。即訊息中之Buy or Sell欄位(Tag 54)以"3" (買進)或"4"(賣出)填入。

(三)、本中心交易部連絡電話：(02)2369-9555轉交易部市場管理組。

(四)、價格圖示如下：

Q2、交易終端機登入時出現「無權限使用本終端機」，該如何處理?

Ans：

- 請先確認 貴公司與本中心興櫃股票系統的連線方式，或來電本中心查詢，電話：(02)2366-6142。

- 如 貴公司所設定的連線方式為專屬網路連線，請使用專屬網路版的交易終端機軟體。

- 如 貴公司所設定的連線方式為網際網路連線，請使用網際網路版的交易終端機軟體。

Q3、行情畫面更新有遲延現象?

Ans：

此現象可能是系統中行情資訊的即時更新通道異常致產生遲延。即時更新通道的IP為229.0.0.11、port:4100。請先連絡 貴公司資訊人員確認原因後，聯絡台灣大電訊公司協助解決，電話：0800-093636。

Q4、是否可提供興櫃股票相關業務的聯絡電話?

Ans:

相關電腦業務連線電話如下：

| 業務內容 | 聯絡人及電話 |
| --- | --- |
| 證券商電腦連線資格申請、開業或上線等作業 | 郭先生 (02)2366-6187 |
| 交易終端機軟體安裝及使用者帳號申請 |  |
| 資訊伺服器之軟體安裝及測試申請 | 陳小姐 (02)2366-8036 |
| 資訊伺服器系統備援 |  |
| 申請主機連線通訊協定 | 黃先生 (02)2366-8051 |
| 網路及連線業務 | 劉先生 (02)-2366-6151 |
| 線路申請或線路故障 | 台灣大電訊客服中心 0800-093636 |